## Slide 1: 勝手にインフラ隊 (の中の人といっしょ) に学ぶネットワーク講座 Part2
まーる
maruesh@wankuma.com

## Slide 2: Agenda
前回の復習
イーサネットの基本動作
コリジョン
IP通信
まとめ

## Slide 3: 前回の復習
前回学んだこと
  プロトコル：通信手順のこと
    通信手順は双方で同じでないと意味がない
  OSI参照モデル
    通信プロトコルは階層構造
  ネットワーク機器
    リピータ、ブリッジ、ルータ
  イーサネットの基本
    CSMA/CDとブロードキャスト

## Slide 4: イーサネットの基本動作
CSMA/CD
  CS(Carrier Sense)
    ケーブル(メディア)の通信状況を監視
  MA(Multiple Access)
    誰でもアクセス可能(特殊なトークン等は必要なし)
  CD(Collision Detection)
    複数ノードが同時に送信すると衝突する。
    衝突を検知してランダム時間待ってから送信再開

## Slide 5: イーサネットの基本動作
CSMA/CDの原理から
  誰かが送信したデータはメディアを共有した全員に届く
  同時に複数が送信すると衝突が起こる
  衝突が起こると誰も通信できない
イーサネットの進化は「いかに衝突を防ぐか」の技術革新の歴史

## Slide 6: コリジョン
コリジョンドメイン
  ネットワーク中で衝突(コリジョン)が起こる範囲(ドメイン)のこと
  下の図の場合、A→Bの通信をしていた場合、C・Dも同じコリジョンドメインのためC→Dの通信を同時にできない。
A
B
C
D

## Slide 7: コリジョン
ブリッジによるコリジョンドメインの分割
  BとCの間にブリッジが入ることによりコリジョンドメインが分割
  A→Bの通信と同時にC→Dの通信が可能
  もちろんA→Cの通信も可能
A
B
C
D

## Slide 8: コリジョン
スイッチングハブによる全二重通信
  今までの説明は通信メディアを各ノードで共有していたためどうしても半二重通信となる。
  次の３つの条件をそろえることで全二重通信可能
    各ノードが送受信ポートを持つ
    コリジョンドメインをハブと各ノードに限定
    ハブの中でそれぞれのノード間通信をスイッチング

## Slide 9: コリジョン
A
B
C
受信
送信
受信
送信
受信
送信
受信
送信
受信
送信
受信
送信
Layer 2 Switch

## Slide 10: IP通信
イーサネットはレイヤ２のプロトコル
  ネットワーク内での相互通信手順
対してTCP/IPはレイヤ３以上のプロトコル
  IPがレイヤ３、TCPがレイヤ４、そのほかアプリケーションプロトコルがレイヤ5～7
ここからはレイヤ3プロトコルのIPを説明
  ネットワーク間の相互通信手順

## Slide 11: IP通信
ネットワークとネットワークをつないで大きなネットワークとして通信しているのが今のインターネット
  逆に言うと巨大なネットワークを小さなネットワークに分割してそれらを相互に接続しているともいえる
IPはネットワークをまたいだノード間(エンドtoエンド)の通信を提供
  アドレッシングはIPアドレスを利用

## Slide 12: IP通信
IPではイーサネット等のレイヤ２の機能を使って通信を行う。
  IPアドレスとイーサネットのアドレスであるMACアドレスのひも付けが必要
  自分自身のMACアドレスは当然わかるが、相手のMACアドレスは静的に設定してなければ通常はわからない
  そのためARPを使って相手のアドレスを調べる

## Slide 13: IP通信(ARP)
「IPアドレス”xxx.xxx.xxx.xxx”を持つ人は応答してください。」というニュアンスのイーサネットフレームをブロードキャスト
IPアドレス”xxx.xxx.xxx.xxx”を持つマシンが自分のMACアドレスを通知
というように大変単純なプロトコル

## Slide 14: IP通信
ARPにより相手のMACアドレスがわかればあとはイーサネットを利用してパケットを相手に送れば通信可能
イーサネットはネットワークをまたいだ通信はできない
ここでIPのルータ、ルーティングが登場
が、ルーティングだけで１セッション必要と思うのでルーティングの詳細はまた後日

## Slide 15: IP通信
A→Dの通信の場合
  Aにとって192.168.2.20は違うネットワークのためルータにパケットを転送
  ルータは192.168.2.20は192.168.2.1側にいるのでそちらからDにパケットを転送
A
B
C
D
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.2.10
192.168.2.20
192.168.1.1
192.168.2.1

## Slide 16: まとめ
イーサネットの基本動作
  CSMA/CD
  「いかにコリジョンを減らすか？」
コリジョン
  コリジョンドメイン
  ブリッジ、スイッチングハブ
IP通信
  ネットワークをまたいだノード間の通信を提供
  ルータによるルーティング