## Slide 1: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
dolan

## Slide 2: 目次
自己紹介
PLCとは
前提知識
  ハード編
  ラダー図編
わんプレス
  仕様
  ハード設計
  ソフト設計

## Slide 3: 自己紹介
名前／年齢 | 永利 勤（ながとし つとむ）／45歳 わんくま入会 ２００８．５．２８
家族 | 嫁♀ １、子供♂２、うさぎ♀１
会社 | 北九州の精密金型をコア技術とする会社。それっぽい名前だけど財閥系ではない。
仕事 | 昔=組込み系、今=自動機のハード/ソフト設計（いわゆる電気屋）＋PC何でも屋
趣味 | 車、お酒、たまにソフトとかも作る。PC歴30年弱。最近，初めてVC#でアプリを作った。

## Slide 4: ドラン
ドイツの複数作家による連作SF小説『宇宙英雄ペリー・ ローダン』シリーズに登場する架空の宇宙船の名前。
二次制約者と一体化したレトルト生体宇宙船で，パラトロンバリアとインターヴァル砲を装備。

## Slide 5: 代表作ｗ
1980 | スロットマシーン | MZ-80K | ラジオの製作
1981 | ブロックくずしプログラム | MZ-80K | マイコンＢＡＳＩＣマガジン
1981 | 競馬ゲームプログラム | MZ-80K | マイコンＢＡＳＩＣマガジン
1983 | ミオのミステリーアドベンチャー | PC-8801 | システムソフト
2002 | かえるメール | Windows | Vector
2004 | BkCombat | Windows | Vector

## Slide 6: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
PLCって何？おいしいの？

## Slide 7: PLCとは
Programmable
Logic
Controller
シーケンス制御の複雑化・大規模化に対応するために、リレー回路をマイコンで置き換えた。
別名
プログラマブルコントローラ（PC）
シーケンサー（三菱電機の登録商標）

## Slide 8: シーケンス制御とは
JIS C0401での定義
『あらかじめ定められた順序に従って，制御の各段階を進めて行く制御』
スタート
水洗い
洗剤
ブラシ
乾燥
水洗い

## Slide 9: PLCのしくみ
PLC

## Slide 10: PLCの特徴
項目 | DCS | PLC | マイコン
速度 | s | ms - us | us - ns
価格 | 高 | 中 | 低
汎用性 | 専用 | 汎用 | 自由度大
特徴 |  | 信頼性大 保守性 | 小型 開発難
用途 | プラント・工場管理 | 自動機械・自動販売機 | 自動機械（小型・高速）

## Slide 11: PLCメーカ
三菱電機 （シェア5割以上）
オムロン
IDEC
パナソニック電工
キーエンス
横河電機
富士電機
シャープ
その他

## Slide 12: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
前提知識 ハードウエア編

## Slide 13: スイッチの種類
モーメンタリ
オルタネイト
危険な場合がある

## Slide 14: 接点の種類 （ Normally OpenとNormally Close ）
NO
NC
C
電池

## Slide 15: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
前提知識 ラダー図編

## Slide 16: 連枝のご紹介
PLC-Compiler 「連枝（れんり）」 川原強電子研究所
ラダー図からPICマイコンで動くコードを出力できる。
以下の構成
（１） ラダー回路図作成エディタ
（２） 画面上でのラダー動作シミュレータ
（３） 各種マイコンの機械語への変換ライブラリ
紹介URL
http://user.parknet.co.jp/renri/gaiyou/gaiyou3/gaiyou3.htm
ダウンロード
http://user.parknet.co.jp/renri/download/SRENRI69.LZH

## Slide 17: PLCのデバイス
ビットデバイス
  入力リレー（X)
  出力リレー（Y)
  内部リレー(M)
  タイマ(T)
  カウンタ(C)
ワードデバイス
  データレジスタ(D)
  インデックスレジスタ（V,Z）
  定数（K,H）
今回は使いません。

## Slide 18: ラダー図（Ladder Diagram）
Y0
X0
Y1
X1
END
Y2
X2
X4
X3
AND
OR
NOT
実行順序に注意のこと！

## Slide 19: スキャンの概念
M1
I/O リフレッシュ，内部処理
M0
微分
X0
M0
X0
END
if (!fOld && f)
M1 = TRUE;
else
M1 = FALSE;
fOld = f;
スキャン

## Slide 20: if ～ else ～?
M0
M1
END
if (M1)
M1 = FALSE;
else
M1 = TRUE;
M1
RST M1
SET M1
X0
PLS M0

## Slide 21: PLS / PLF
PLF M1
SW
PLS M0
微分.
DIFU/DIFD
と書く場合もある

## Slide 22: SET / RST
ストップ
END
M0
RST M0
スタート
SET M0
Y0
RUN
SET/RESET使用禁止の会社もあります

## Slide 23: タイマ
PLS M0
SW
100msタイマの場合、1秒
T0
K10
T0

## Slide 24: 定石回路
1_自己保持回路
2_オルタネイト回路
3_オンディレイ・オフディレイ
4_フリッカ回路
5_階段の電灯回路(オルタネイト)
6_階段の電灯回路(モーメンタリ)
7_早押し回路
8_ブザーオフ回路
連枝

## Slide 25: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
装置仕様

## Slide 26: 装置概要
わんくまの形を打ち抜くプレス装置

## Slide 27: 要求仕様
2.2kW のモータ使ってね。
速度は 50～100 spm。
わんくまの大きさは 60×60mmぐらい。
予算がないので安くね。
謎のお客さん

## Slide 28: 仕様の概要まとめ

## Slide 29: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
わんプレス
ハード設計

## Slide 30: エアフィーダの動作
移動クランプ
固定クランプ
材料
信号ON
信号OFF

## Slide 31: インバータ
電源
PLC
正転・逆転
アラーム
速度
変更

## Slide 32: プレス位相
上死点
下死点
上死点センサ
送りタイミングセンサ
戻りタイミングセンサ

## Slide 33: I/Oリスト（入力）
X00 | スタートSW左
X01 | スタートSW右
X02 | 停止SW*
X03 | 送りLS
X04 | 戻りLS
X05 | 上死点LS
X06 | インバータ アラーム
X07 | 

## Slide 34: I/Oリスト（出力）
Y00 | インバータ 正転
Y01 | フィーダ 送り
Y02 | 
Y03 | 
Y04 | 
Y05 | 
Y06 | 
Y07 | 
命名
注意！

## Slide 35: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
わんプレス
ソフト設計

## Slide 36: わんプレスラダー図
両手押しスタート回路
サイクル停止回路
インバータ制御回路
エアフィーダ制御回路
アラーム回路
連枝

## Slide 37: 自動機を作ろう！ （PLC基礎）
dolan
おしまい