## Slide 1: IPnutsではじめよう 快適？PCルータ構築
わんくま大阪#30
2009年7月4日
Ｂｙしおんぐ

## Slide 2: 本日のアジェンダ
自己紹介 35分
Ipnutsについて 10分
質疑応答 5分

## Slide 3: まずは自己紹介
大阪在住
某電設会社の下請け会社の平作業員
最近はPから始まる電器会社の電池工場で 作業中
好きなもの
変なデバイス

## Slide 4: そして 変なサーバの管理人

## Slide 5: 電気が足りないから 増設してみたり
ホームセンターで入手
１万５千円ほど
思ったより便利です

## Slide 6: 使用量が知りたいから こんなものつけてみたり
某オークションで
5000円ほどで入手
メモリが
すでに２～3週しています。

## Slide 7: 暑いから エアコンつけてみたり
ファン換気だけでは夏場
乗り切れなくなって奥にある エアコンを
サーバ用に設置。

## Slide 8: 作業用

## Slide 9: なんとなくUPSを買い集めてみたり
APCのSmartUPS1500 と 3000
見えないところに1400もあります。
ここまで台数があるとまったく
Smartじゃないですね。

## Slide 10: ラックもどきにしてみた
あくまでももどきですｗ
リアの支持はありません

## Slide 11: 系統別で 計ってみたり
大体サーバ1台あたり平均 １A（１００W ）
エアコンAは ６A （約550W）
エアコンBは ５A (約440W)

## Slide 12: いつメインに 行くの？とか 禁句

## Slide 13: FON公開しています。
後悔したくないですが・・・

## Slide 14: 自宅サーバでも
やりすぎてくると
民生ルータでは2hで落ちたりとか
2週間でおちたりとか まともにつかえない場合があります
OPTシリーズとか 光プレミアムの機械は割りとがんばってくれてますが・・・

## Slide 15: じゃあ
あまってる PCをルーターにしちゃえばいいんじゃね？
ってのが Ipnuts
ぇ？普通あまらない？ しーらないっと

## Slide 16: 注意
これは私が実構築して使ってる環境です。
設定が間違っている可能性もありますが
穴がわかったからといって
攻撃しないようにお願いします。

## Slide 17: まずHWを用意します。
Ipnutsの最低稼動条件は
CPUが付いてること
CDBooｔができること
メモリが１２８MB以上あること
NICが2つ以上あること
だとおもいます。
気分的にNicはIntelServerAdpterがいいですが
高いですよねぇ

## Slide 18: そこいらで 千円でぐらいで
投売りされてるのでもなんとかなる
ということです。

## Slide 19: IpnutsをDL
IPnuts
http://www.ipnuts.net/
のDL頁から
http://www.ipnuts.net/modules/news/article.php?storyid=80
にでも飛んでデータをDL
個人利用か非商用利用であればFree版の使用が可能
エキストラメンバー「３ヶ月版（2,800円[税込み2940円]）」になってDLすれば起動時に手間が省けたり その他多くの機能を使えます。
（３ヶ月というのはDLできる期間であって 使用期間ではない）

## Slide 20: あとはなんかライターソフトで
CDにISOデータとして焼き焼きするだけ
データ量としては100MBもないので
8cmcdでもいいですが
入手性がよろしくないので 12cmに焼くのがお勧めかも

## Slide 21: ルータにするマシンにCD
を挿入して
BIOSでCD-BOOTになってるかみてみる
ここは環境依存なので 調べてみてください
でBOOTさせると Free版の場合、起動中に
「Ok OK Yes YES」など文字の入力を求められます。
ということでキーボードモニタレスでの起動はつらかったり

## Slide 22: HTTPでアクセスしてみる
BOOTが完了すると
NICのうちひとつはDHCP
もうひとつは 192.168.0.1に設定されます。
どちらかのポートに差し込んで
IPアドレスをもらいましょう
WEBコンソールの認証がでれば
成功です。
ID webadmin
PASS free
で入れます。

## Slide 23: Ipアドレスの変更とWAN設定
基本設定のを押すとLAN側のIPアドレス設定画面が出ます。192.168.0.1でまずい場合などは変更しましょう。
WAN側はちょっとややこしいですが よく似た感じです

## Slide 24: PPPoEの場合
PPPoEをクリックして
設定を呼び出します。
Ispから指定されたものを
つらつら入れていくだけです

## Slide 25: とりあえず気持ちが悪いので PASS変更。
パスワード変更を
押して入力するだけの
簡単変更
ということは元PWを
知らなくても変えれちゃう
だめじゃんｗ

## Slide 26: ルーティングを無理やり設定
フォーアードフィルタに
LAN→WANの設定は元から入っているので
逆向きをつくります。

## Slide 27: NATをつくる
一番厄介な設定です。
設定としては 行き先 発信元 ネットワーク を指定しなければなりません

## Slide 28: ネットワークを再起動して終了

## Slide 29: とか 書いても伝わりにくいので
実践なう

## Slide 30: まとめ
・WindowsMobileがんばれ
・SHARPさんよ 4インチ画面の新端末だしてくれ
・iPhone3Gs買っちゃった人 挙手
・外で気軽にTwitterするには最高
（API規制をなんとかできるから
・7/25 スマベン大阪よろしく～
(URL)

## Slide 31: ぇ？ まとめがちがうだろって？
細かいことは気にしない～

## Slide 32: まとめ
・PCなのでそれなりに電気を食う
・ちょっとお金を払っておけば サーバにもなる
・10年前のPCでも十分なスペック
・普通はいらない?!